JF-QM250曲面丝印机

▲主要参数

| 印刷规格（mm） | 250*150 | 印刷速度 | 1500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 印件长度（mm） | ≤250 | 气压 | 4-6（kfg/c㎡） |
| 最大网框（mm） | 430*280 | 电源 | 220V |
| 最小网框（mm） | 230*140 | 外型尺寸L*B | 730*570*1270 |
| 最大印件直径（mm） | 整圆72，圆弧230 | 重量 | 98Kg |

▲适应范围

适用于曲面或圆形物体工件的印刷

▲主要性能

1）主要的电气元件、气动元件、关键机械部件均为进口，性能稳定可靠。

2）刮刀、墨刀可调节左右平衡，保证印刷品质和效率。

3） 印刷导轨采用台湾产铝托圆棒导轨，确保刮印刀架运行平稳。

4）2组/4气缸保证印刷和回墨压力均衡稳定，刮墨刀和回墨刀自动切换。

5）刮印和回墨角度可调节，操作灵活方便。

6）气动离网装置，有效防止大面积印刷粘版和印刷图案糊版。

秉承技术不断进步的原则，本目录中的说明及参数、图片仅供参考，以最新实物或双方约定为准